## Slide 1: Effekter på fjärrvärmenätet med optimalt styrd värmekonsumtion
Henrik Håkansson, Magnus Önnheim, Emil Gustavsson, Mats Jirstrand

## Slide 2: Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC)
Kontor i Johannebergs teknikpark
3 avdelningar, ca 60 anställda
För studenter (främst master)
  Deltidsarbete (4 – 8 timmar/vecka)
  Exjobb

## Slide 3
The department develops simulation technology
for automatic path-planning and line-balancing, sealing,
virtual paint, flexible materials, metrology, and
intelligently moving manikins.
The department offers competence in dynamical
systems modeling, pharmacometrics, systems
biology and electrophysiology, machine
learning, AI, and big data analytics.
.
The department works on numerical methods
for fast algorithms and engineering tools to support
virtual product and process development.
Applications include fluid dynamics, structural
mechanics, and electromagnetics.

## Slide 4: Kort om mig
Chalmers: IT & Engineering Mathematics
Fraunhofer-Chalmers Centre
  Exjobb 2020
  Forskaringenjör 2020 – 2022
  Doktorand 2023 –
Forskningsintressen
  Maskininlärning & Bayesiansk statistik
  Optimal styrning
  Energisystem

## Slide 5: Fjärrvärme är resurseffektivt!
Värmekraft (kärnkraft, kolkraft, …)
  30% elenergi
  70% överskottsvärme
Fjärrvärme
  Förbränning av restavfall
Överskottsvärme distribueras till byggnader i staden
  Verkningsgrad 90%
Sveriges vanligaste uppvärmningsmetod
100%
30%
60%

## Slide 6: Utmaningar inom fjärrvärme
Baskapacitet
  Billig
  Miljövänlig (restavfall)
Spetskapacitet
  Dyr
  Ofta fossilbaserad
Vill undvika spetskapacitet!
  Måste ibland pga högt värmebehov
Kan optimal styrning hos konsumenterna vara till nytta?
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Värmelast
MW
Baskapacitet
Spetskapacitet

## Slide 7: Partners
Part of the project Optimizing heat demand control using artificial intelligence and model predictive control funded by the Swedish Energy Agency
Örebrobostäder AB (ÖBO) is a municipal housing company with whom we have collaborated extensively for the development of energy-efficient solutions for heat demand control

## Slide 8: Simulerad värmestyrning
Simulering av en byggnad Kravgräns på inomhustemperaturen
  I detta fallet: minst 21.9 °C

## Slide 9: Simulerad värmestyrning
Simulering av en byggnad Kravgräns på inomhustemperaturen
  I detta fallet: minst 21.9 °C
Vi flyttar lasten i tiden med värmebuffert = lastförskjutning

## Slide 10: Metoder för värmestyrning
Traditionellt: Temperaturkurva och termostater
Ny metod:
Ekonomisk modellbaserad styrning (EMPC)
Komfortvillkor
Inomhus-temperatur
Styrsignal
Uppvärmning
Väder-prognos
Kostnads-optimering
EMPC
Utomhus-temperatur
Temp.-kurva
Fram-ledning
Uppvärmning
Hydraulisk styrning (termostat)
Energi-bolag
Kostnads-optimering

## Slide 11: Fjärrvärmepriser
Konsumtion (kWh) Toppeffekt (kW)

## Slide 12: Fjärrvärmepriser
Konsumtion (kWh)
Toppeffekt (kW) Lastförskjutning balanserar mellan Minimal konsumtion Minimal toppeffekt Priserna för konsumtion och toppeffekt ger optimal lastförskjutning!

## Slide 13: Metoder för värmestyrning
Utomhus-temperatur
Traditionellt: Temperaturkurva och termostater
Ny metod:
Ekonomisk modellbaserad styrning (EMPC)
Komfortvillkor
Inomhus-temperatur
Styrsignal
Uppvärmning
Väder-prognos
Kostnads-optimering
EMPC
Temp.-kurva
Fram-ledning
Uppvärmning
Hydraulisk styrning (termostat)
Energi-bolag

## Slide 14: Komfortvillkor
Hittills: alltid komfortabelt
  Bra i en bostad
… men ett kontor?
  Behöver bara komfortabelt vardagar 8 – 17
  Kvällar, nätter och helger – inget komfortvillkor
Inaktiva timmar

## Slide 15: Komfortvillkor
Hittills: alltid komfortabelt
  Bra i en bostad
… men ett kontor?
  Behöver bara komfortabelt vardagar 8 – 17
  Kvällar, nätter och helger – inget komfortvillkor
Lastförskjutning reducerar morgontoppar!
Inaktiva timmar

## Slide 16: Optimeringsproblem
Planera värmstyrning för T timmar
  Styrsignal timme värmeeffekt i W
Målfunktion
  Konsumtion och toppeffekt
  konsumtionstaxa
  toppeffektstaxa
Simulerad värmedynamik
  inomhustemperatur
  utomhustemperatur
  linjär prediktionsmodell
Komfortvillkor
  lägre gräns
  övre gräns
  Bostad: för alla
  Kontor: utanför arbetstimmar
Linjär målfunktion, linjära bivillkor  linjärt program!
  Kan lösas mycket snabbt!
Konsumtion
Toppeffekt
Simulerad värmedynamik
Komfortvillkor
…
Fler bivillkor

## Slide 17: Simuleringsstudie
Chart: Price composition
Vad får vi för lastförskjutningar med EMPC? Simulerad värmestyrning
  Baserad på byggnad i Örebro
Bestånd
  Bostad & kontor
  Variera storleken
Fjärrvärmepris
  Konsumtion och toppeffekt
  Variera respektive taxa
Baseline: traditionell styrning
Styrning EMPC eller baseline
Simulering
Fjärrvärmepris
Konsumtion
Toppeffekt
Bestånd
Bostad
Kontor

## Slide 18: Simuleringsresultat
80% toppeffekt
90% toppeffekt

## Slide 19: Exempel: driftsätt EMPC i kontor
Traditionell styrning
  Komfortabelt hela tiden
Fjärrvärmepris med bara konsumtion
Byte till EMPC
Inaktiva timmar

## Slide 20: Exempel: driftsätt EMPC i kontor
Traditionell styrning
  Komfortabelt hela tiden
Fjärrvärmepris med bara konsumtion
Byte till EMPC
Morgontoppar ökar mycket 
Energibolaget måste göra toppeffekten dyrare för att undvika spetskapaciteten!
Inaktiva timmar

## Slide 21: Debitera värmesystem tillsammans
Nuvarande affärsmodell: debitera varje värmesystem för sig
Problem med toppeffekt uppstår på gruppnivå  debitera på gruppnivå?
Debitera kombinerad värmeeffekt från bostad och kontor
  Samverkande EMPC
Reducera toppeffekt upp till 6% utan ökad konsumtion
Kontor
Bostad
Samverkande EMPC: Bostad + kontor

## Slide 22: Slutsatser
Stor möjlighet att förskjuta laster i tiden med EMPC
Fjärrvärmepriserna har stor påverkan på värmelasten Måste vara dyrt med hög toppeffekt
Samverkande styrning av flera värmesystem förbättrar driften